| FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Nº 01 TRAMO: ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA |
| --- |
| 1. LOCALIZACIÓN |
| Progresiva: desde el Km. 108+828 hasta el Km. 108+864 |
| Lado: Derecho de la carretera |
| 2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL |
| La topografía de esta zona es inclinada, con una temperatura media anual que varía entre 18ºC y 24ºC y una precipitación pluvial total anual entre 1,500 y 2,500 mm. En esta zona se practica principalmente la agricultura, cultivándose especies como el maíz (Zea mays), plátanos (Musa sp.), yuca (Manihot sp.), entre otras especies adaptadas al medio. |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL |
| Zona de derrumbe (desprendimiento de material granular y rocoso) en talud superior de la carretera, que puede afectar a los usuarios de la vía, ocasionado por procesos de erosión de la escorrentía superficial en la superficie del talud. |
| 4. CAUSA / ORIGEN |
| Cortes de talud inadecuados efectuados durante la construcción de la actual carretera. |
| 5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES |
| Deslizamiento y derrumbes | x | Erosión, sedimentación de cauce |  | Botaderos laterales indiscriminados |  |
| Contaminación de aguas |  | Daños ecológicos y paisajísticos |  | Áreas degradadas |  |
| Accesos a poblados interrumpidos |  | Daños a las fuentes de agua de los poblados |  | Curva peligrosa |  |
| 6. MATRIZ DE IMPORTANCIA |
| INTENSIDAD | EXTENSIÓN | MOMENTO | PERSISTENCIA | REVERSIBILIDAD | IMPORTANCIA |
| Baja |  | Local |  | Largo Plazo |  | Fugaz |  | Corto Plazo |  | CRÍTICO |
| Media |  | Regional |  | Mediano Plazo |  | Temporal |  | Mediano Plazo |  |  |
| Alta |  | Extraregional |  | Inmediato |  | Permanente |  | Irreversible |  |  |
| SINERGIA | ACUMULACIÓN | EFECTO | PERIODICIDAD | RECUPERABILIDAD |  |
| Sin sinergismo |  | Simple |  | Indirecto |  | Discontinuo |  | Recuperable |  |  |
| Sinérgico |  | Acumulativo |  | Directo |  | Periódico |  | Mitigable |  |  |
| Muy sinérgico |  |  |  |  |  | Continuo |  | Irrecuperable |  |  |

| 7. CATEGORIA AMBIENTAL |
| --- |
| Ecología |  | Aspectos Estéticos |  |
| Contaminación Ambiental |  | Aspectos de Interés Humano | x |
| 8. CROQUIS DE SOLUCIÓN |
| ESQUEMA |
| 9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS |
| Se deberá extraer todo material deleznable y efectuar el corte y perfilado del talud. Posteriormente se procederá a revegetar la superficie, colocando una capa de suelo orgánico y especies de flora típica de la zona. Las medidas propuestas forman parte de las obras de ingeniería proyectadas, por lo que sus costos ya están asumidos por el proyecto, exceptuando los trabajos de revegetación de talud. |
| 10. PRESUPUESTO |
| Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 0001 Revegetación del talud m2 280.00 3.47 971.60 0002 Total Costo Directo US$ 971.6 |
| 11. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL |
| El Contratista |

| FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Nº 02 TRAMO: ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA |
| --- |
| 1. LOCALIZACIÓN |
| Progresiva: Km. 92+360 al 92+400, |
| Lado: Derecho de la carretera |
| 2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL |
| La topografía de esta zona es de plana a inclinada, con una temperatura media anual que varía entre 18ºC y 24ºC y una precipitación pluvial total anual entre 2,000 y 3,000 mm. En esta zona se practica principalmente la agricultura, cultivándose especies como el maíz (Zea mays), plátanos (Musa sp.), yuca (Manihot sp.), entre otras especies adaptadas al medio. |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL |
| Zona de derrumbe (desprendimiento de material granular y rocoso), que puede afectar a los usuarios de la vía, ocasionado por procesos de erosión de la escorrentía superficial en la superficie del talud superior de fuerte pendiente. |
| 4. CAUSA / ORIGEN |
| Cortes de talud inadecuados efectuados durante la construcción de la actual carretera. |
| 5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES |
| Deslizamiento y derrumbes | x | Erosión, sedimentación de cauce |  | Botaderos laterales indiscriminados |  |
| Contaminación de aguas |  | Daños ecológicos y paisajísticos |  | Áreas degradadas |  |
| Accesos a poblados interrumpidos |  | Daños a las fuentes de agua de los poblados |  | Curva peligrosa |  |
| 6. MATRIZ DE IMPORTANCIA |
| INTENSIDAD | EXTENSIÓN | MOMENTO | PERSISTENCIA | REVERSIBILIDAD | IMPORTANCIA |
| Baja |  | Local |  | Largo Plazo |  | Fugaz |  | Corto Plazo |  | NO CRÍTICO |
| Media |  | Regional |  | Mediano Plazo |  | Temporal |  | Mediano Plazo |  |  |
| Alta |  | Extraregional |  | Inmediato |  | Permanente |  | Irreversible |  |  |
| SINERGIA | ACUMULACIÓN | EFECTO | PERIODICIDAD | RECUPERABILIDAD |  |
| Sin sinergismo |  | Simple |  | Indirecto |  | Discontinuo |  | Recuperable |  |  |
| Sinérgico |  | Acumulativo |  | Directo |  | Periódico |  | Mitigable |  |  |
| Muy sinérgico |  |  |  |  |  | Continuo |  | Irrecuperable |  |  |

| 7. CATEGORIA AMBIENTAL |
| --- |
| Ecología |  | Aspectos Estéticos |  |
| Contaminación Ambiental |  | Aspectos de Interés Humano | x |
| 8. CROQUIS DE SOLUCIÓN |
| ESQUEMA |
| 9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS |
| Se deberá extraer todo material deleznable y efectuar el corte y perfilado del talud. Se recomienda construir un muro de contención así como revegetar su superficie, colocando una capa de suelo orgánico y especies de flora típica de la zona. Las medidas propuestas forman parte de las obras de ingeniería proyectadas, por lo que sus costos ya están asumidos por el proyecto, exceptuando los trabajos de revegetación de talud. |
| 10. PRESUPUESTO |
| Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 0001 Revegetación del talud m2 320.00 3.47 1110.40 0002 Total Costo Directo US$ 1110.4 |
| 11. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL |
| El Contratista |

| FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Nº 03 TRAMO: ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA |
| --- |
| 1. LOCALIZACIÓN |
| Progresiva: Km. 127+448, hasta el Km. 127+508. Lado: Ancho de la vía |
| 2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL |
| La topografía de esta zona es de plana a inclinada, con una temperatura media anual que varía entre 18ºC y 24ºC y una precipitación pluvial total anual entre 1,000 y 2,000 mm. En esta zona se practica principalmente la agricultura, cultivándose especies como el maíz (Zea mays), plátanos (Musa sp.), yuca (Manihot sp.), entre otras especies adaptadas al medio. |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL |
| Zona inestable debido a procesos de erosión en el talud superior e inferior, generados por la concentración de flujos hídricos debido a la alteración del patrón de drenaje natural de la escorrentía superficial y a la falta de un adecuado drenaje de la vía. |
| 4. CAUSA / ORIGEN |
| Cortes de talud inadecuados efectuados durante la construcción de la actual carretera. |
| 5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES |
| Deslizamiento y derrumbes | x | Erosión, sedimentación de cauce |  | Botaderos laterales indiscriminados |  |
| Contaminación de aguas |  | Daños ecológicos y paisajísticos |  | Áreas degradadas |  |
| Accesos a poblados interrumpidos |  | Daños a las fuentes de agua de los poblados |  | Curva peligrosa |  |
| 6. MATRIZ DE IMPORTANCIA |
| INTENSIDAD | EXTENSIÓN | MOMENTO | PERSISTENCIA | REVERSIBILIDAD | IMPORTANCIA |
| Baja |  | Local |  | Largo Plazo |  | Fugaz |  | Corto Plazo |  | CRÍTICO |
| Media |  | Regional |  | Mediano Plazo |  | Temporal |  | Mediano Plazo |  |  |
| Alta |  | Extraregional |  | Inmediato |  | Permanente |  | Irreversible |  |  |
| SINERGIA | ACUMULACIÓN | EFECTO | PERIODICIDAD | RECUPERABILIDAD |  |
| Sin sinergismo |  | Simple |  | Indirecto |  | Discontinuo |  | Recuperable |  |  |
| Sinérgico |  | Acumulativo |  | Directo |  | Periódico |  | Mitigable |  |  |
| Muy sinérgico |  |  |  |  |  | Continuo |  | Irrecuperable |  |  |

| 7. CATEGORIA AMBIENTAL |
| --- |
| Ecología |  | Aspectos Estéticos |  |
| Contaminación Ambiental |  | Aspectos de Interés Humano | x |
| 8. CROQUIS DE SOLUCIÓN |
| ESQUEMA |
| 9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS |
| Se deberá extraer todo material deleznable para rellenar con material de préstamo y efectuar el corte y perfilado del talud superior e inferior. Se recomienda construir un muro de contención en el talud inferior así como revegetar las superficies, colocando una capa de suelo orgánico y especies de flora típica de la zona. Las medidas propuestas forman parte de las obras de ingeniería proyectadas, por lo que sus costos ya están asumidos por el proyecto. |
| 10. PRESUPUESTO |
| Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 0001 Revegetación del talud m2 320.00 3.47 1110.00 0002 Total Costo Directo US$ 1110.00 (*) Las consideraciones realizadas en la Ingeniería de Detalle mitigan este pasivo ambiental, los metrados y costos adicionales corresponden a la revegetación del talud. |
| 11. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL |
| El Contratista |

| FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Nº 04 TRAMO: ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA |
| --- |
| 1. LOCALIZACIÓN |
| Progresiva: Km. 108+828 al 108+864 |
| Lado: Izquierdo de la carretera |
| 2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL |
| La topografía de esta zona es de plana a inclinada, con una temperatura media anual que varía entre 18ºC y 24ºC y una precipitación pluvial total anual entre 2,000 y 4,000 mm. En esta zona se practica principalmente la agricultura, cultivándose especies como el maíz (Zea mays), plátanos (Musa sp.), yuca (Manihot sp.), entre otras especies adaptadas al medio. |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL |
| Zona de deslizamientos de materiales, ocasionado por procesos de erosión en la superficie del talud superior de fuerte pendiente, generadas por los cortes realizados durante la construcción del camino existente. |
| 4. CAUSA / ORIGEN |
| Cortes de talud inadecuados efectuados durante la construcción de la actual carretera. |
| 5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES |
| Deslizamiento y derrumbes | x | Erosión, sedimentación de cauce |  | Botaderos laterales indiscriminados |  |
| Contaminación de aguas |  | Daños ecológicos y paisajísticos |  | Áreas degradadas |  |
| Accesos a poblados interrumpidos |  | Daños a las fuentes de agua de los poblados |  | Curva peligrosa |  |
| 6. MATRIZ DE IMPORTANCIA |
| INTENSIDAD | EXTENSIÓN | MOMENTO | PERSISTENCIA | REVERSIBILIDAD | IMPORTANCIA |
| Baja |  | Local |  | Largo Plazo |  | Fugaz |  | Corto Plazo |  | NO CRÍTICO |
| Media |  | Regional |  | Mediano Plazo |  | Temporal |  | Mediano Plazo |  |  |
| Alta |  | Extraregional |  | Inmediato |  | Permanente |  | Irreversible |  |  |
| SINERGIA | ACUMULACIÓN | EFECTO | PERIODICIDAD | RECUPERABILIDAD |  |
| Sin sinergismo |  | Simple |  | Indirecto |  | Discontinuo |  | Recuperable |  |  |
| Sinérgico |  | Acumulativo |  | Directo |  | Periódico |  | Mitigable |  |  |
| Muy sinérgico |  |  |  |  |  | Continuo |  | Irrecuperable |  |  |
| 7. CATEGORIA AMBIENTAL |
| Ecología |  | Aspectos Estéticos |  |
| Contaminación Ambiental |  | Aspectos de Interés Humano | x |
| 8. CROQUIS DE SOLUCIÓN |
| ESQUEMA |
| 9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS |
| Se deberá efectuar el corte y perfilado del talud y posteriormente se procederá a revegetar la superficie, colocando una capa de suelo orgánico y especies de flora típica de la zona, las zonas de suelo inestable serán reemplazadas por material de préstamo. Las medidas propuestas forman parte de las obras de ingeniería proyectadas, por lo que sus costos ya están asumidos por el proyecto, exceptuando los trabajos de revegetación de talud. |
| 10. PRESUPUESTO |
| Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 0001 Revegetación del talud m2 510.00 3.47 1769.70 0002 Total Costo Directo US$ 1769.70 |
| 11. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL |
| El Contratista |

| FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Nº 05 TRAMO: ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA |
| --- |
| 1. LOCALIZACIÓN |
| Progresiva: desde el Km. 126+720 al 126+880 |
| Lado: Izquierdo de la carretera |
| 2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL |
| La topografía de esta zona es de plana a inclinada, con una temperatura media anual que varía entre 18ºC y 24ºC y una precipitación pluvial total anual entre 2,000 y 3,000 mm. En esta zona se practica principalmente la agricultura, cultivándose especies como el maíz (Zea mays), plátanos (Musa sp.), yuca (Manihot sp.), entre otras especies adaptadas al medio. |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL |
| Zona de desprendimientos de materiales en talud superior de la carretera, como consecuencia de la presencia de materiales deleznables en el talud y a los procesos de erosión. |
| 4. CAUSA / ORIGEN |
| Cortes de talud inadecuados efectuados durante la construcción de la actual carretera. |
| 5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES |
| Deslizamiento y derrumbes | x | Erosión, sedimentación de cauce |  | Botaderos laterales indiscriminados |  |
| Contaminación de aguas |  | Daños ecológicos y paisajísticos |  | Áreas degradadas |  |
| Accesos a poblados interrumpidos |  | Daños a las fuentes de agua de los poblados |  | Curva peligrosa |  |
| 6. MATRIZ DE IMPORTANCIA |
| INTENSIDAD | EXTENSIÓN | MOMENTO | PERSISTENCIA | REVERSIBILIDAD | IMPORTANCIA |
| Baja |  | Local |  | Largo Plazo |  | Fugaz |  | Corto Plazo |  | CRÍTICO |
| Media |  | Regional |  | Mediano Plazo |  | Temporal |  | Mediano Plazo |  |  |
| Alta |  | Extraregional |  | Inmediato |  | Permanente |  | Irreversible |  |  |
| SINERGIA | ACUMULACIÓN | EFECTO | PERIODICIDAD | RECUPERABILIDAD |  |
| Sin sinergismo |  | Simple |  | Indirecto |  | Discontinuo |  | Recuperable |  |  |
| Sinérgico |  | Acumulativo |  | Directo |  | Periódico |  | Mitigable |  |  |
| Muy sinérgico |  |  |  |  |  | Continuo |  | Irrecuperable |  |  |

| 7. CATEGORIA AMBIENTAL |
| --- |
| Ecología |  | Aspectos Estéticos |  |
| Contaminación Ambiental |  | Aspectos de Interés Humano | x |
| 8. CROQUIS DE SOLUCIÓN |
| ESQUEMA |
| 9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS |
| Se deberá retirar todo material deleznable y efectuar el corte y perfilado del talud superior. Posteriormente se procederá a revegetar la superficie, colocando una capa de suelo orgánico y especies de flora típica de la zona. Las medidas propuestas forman parte de las obras de ingeniería proyectadas, por lo que sus costos ya están asumidos por el proyecto, exceptuando los trabajos de revegetación de talud. |
| 10. PRESUPUESTO |
| Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 0001 Revegetación del talud m2 240.00 3.47 832.80 0002 Total Costo Directo US$ 832.80 |
| 11. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL |
| El Contratista |

| FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Nº 06 TRAMO: ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA |
| --- |
| 1. LOCALIZACIÓN |
| Progresiva: desde el Km. 108+040 al 108+050 |
| Lado: Ancho de la vía |
| 2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL |
| La topografía de esta zona es de plana a inclinada, con una temperatura media anual que varía entre 18ºC y 24ºC y una precipitación pluvial total anual entre 2,000 y 3,000 mm. En esta zona se practica principalmente la agricultura, cultivándose especies como el maíz (Zea mays), plátanos (Musa sp.), yuca (Manihot sp.), entre otras especies adaptadas al medio. |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL |
| Zona inestable de deslizamiento de materiales debido a procesos de erosión en el talud superior e inferior. La concentración de flujos hídricos por deficiencias en el sistema de drenaje de la vía ha dado lugar a la erosión del talud inferior. |
| 4. CAUSA / ORIGEN |
| Cortes de talud inadecuados efectuados durante la construcción de la actual carretera y falta de drenaje longitudinal y transversal. |
| 5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES |
| Deslizamiento y derrumbes | x | Erosión, sedimentación de cauce |  | Botaderos laterales indiscriminados |  |
| Contaminación de aguas |  | Daños ecológicos y paisajísticos |  | Áreas degradadas |  |
| Accesos a poblados interrumpidos |  | Daños a las fuentes de agua de los poblados |  | Curva peligrosa |  |
| 6. MATRIZ DE IMPORTANCIA |
| INTENSIDAD | EXTENSIÓN | MOMENTO | PERSISTENCIA | REVERSIBILIDAD | IMPORTANCIA |
| Baja |  | Local |  | Largo Plazo |  | Fugaz |  | Corto Plazo |  | CRÍTICO |
| Media |  | Regional |  | Mediano Plazo |  | Temporal |  | Mediano Plazo |  |  |
| Alta |  | Extraregional |  | Inmediato |  | Permanente |  | Irreversible |  |  |
| SINERGIA | ACUMULACIÓN | EFECTO | PERIODICIDAD | RECUPERABILIDAD |  |
| Sin sinergismo |  | Simple |  | Indirecto |  | Discontinuo |  | Recuperable |  |  |
| Sinérgico |  | Acumulativo |  | Directo |  | Periódico |  | Mitigable |  |  |
| Muy sinérgico |  |  |  |  |  | Continuo |  | Irrecuperable |  |  |

| 7. CATEGORIA AMBIENTAL |
| --- |
| Ecología |  | Aspectos Estéticos |  |
| Contaminación Ambiental |  | Aspectos de Interés Humano | X |
| 8. CROQUIS DE SOLUCIÓN |
| ESQUEMA |
| 9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS |
| Se deberá extraer la subrasante para rellenar con material de préstamo, efectuar el corte y perfilado de taludes superior e inferior. Se recomienda construir un muro de contención en el talud inferior así como revegetar las superficies, colocando una capa de suelo orgánico y especies de flora típica de la zona. Las medidas propuestas forman parte de las obras de ingeniería proyectadas, por lo que sus costos ya están asumidos por el proyecto, exceptuando los trabajos de revegetación de talud. |
| 10. PRESUPUESTO |
| Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 0001 Revegetación del talud m2 540.00 3.47 1873.80 0002 Total Costo Directo US$ 1873.80 |
| 11. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL |
| El Contratista |

| FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Nº 07 TRAMO: ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA |
| --- |
| 1. LOCALIZACIÓN |
| Progresiva: desde el del Km. 127+448 – 127+508. |
| Lado: Ancho de la vía |
| 2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL |
| La topografía de esta zona es de plana a inclinada, con una temperatura media anual que varía entre 18ºC y 24ºC y una precipitación pluvial total anual entre 2,000 y 3,000 mm. En esta zona se practica principalmente la agricultura, cultivándose especies como el maíz (Zea mays), plátanos (Musa sp.), yuca (Manihot sp.), entre otras especies adaptadas al medio. |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL |
| Inestabilidad del talud de la carretera, provocando el deslizamiento de material granular (tipo arena) y rocoso, que puede interrumpir el libre tránsito vehicular y afectar a los usuarios de la vía. Zona inestable debido a procesos de erosión hídrica debido a la alteración del patrón de drenaje natural y a la falta de un adecuado drenaje de la vía. |
| 4. CAUSA / ORIGEN |
| Cortes de talud inadecuados efectuados durante la construcción de la actual carretera. |
| 5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES |
| Deslizamiento y derrumbes | x | Erosión, sedimentación de cauce |  | Botaderos laterales indiscriminados |  |
| Contaminación de aguas |  | Daños ecológicos y paisajísticos |  | Áreas degradadas |  |
| Accesos a poblados interrumpidos |  | Daños a las fuentes de agua de los poblados |  | Curva peligrosa |  |
| 6. MATRIZ DE IMPORTANCIA |
| INTENSIDAD | EXTENSIÓN | MOMENTO | PERSISTENCIA | REVERSIBILIDAD | IMPORTANCIA |
| Baja |  | Local |  | Largo Plazo |  | Fugaz |  | Corto Plazo |  | CRÍTICO |
| Media |  | Regional |  | Mediano Plazo |  | Temporal |  | Mediano Plazo |  |  |
| Alta |  | Extraregional |  | Inmediato |  | Permanente |  | Irreversible |  |  |
| SINERGIA | ACUMULACIÓN | EFECTO | PERIODICIDAD | RECUPERABILIDAD |  |
| Sin sinergismo |  | Simple |  | Indirecto |  | Discontinuo |  | Recuperable |  |  |
| Sinérgico |  | Acumulativo |  | Directo |  | Periódico |  | Mitigable |  |  |
| Muy sinérgico |  |  |  |  |  | Continuo |  | Irrecuperable |  |  |

| 7. CATEGORIA AMBIENTAL |
| --- |
| Ecología |  | Aspectos Estéticos |  |
| Contaminación Ambiental |  | Aspectos de Interés Humano | x |
| 8. CROQUIS DE SOLUCIÓN |
| ESQUEMA |
| 9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS |
| Se deberá extraer todo material de derrumbe, relleno estructural con material de préstamo, corte y perfilado de taludes superior e inferior. Se recomienda construir un muro de contención en el talud inferior para estabilizarlo así como revegetar las superficies, colocando una capa de suelo orgánico y especies de flora típica de la zona. Las medidas propuestas forman parte de las obras de ingeniería proyectadas, por lo que sus costos ya están asumidos por el proyecto, exceptuando los trabajos de revegetación de talud. |
| 10. PRESUPUESTO |
| Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 0001 Revegetación del talud m2 430.00 3.47 1492.10 0002 Total Costo Directo US$ 1492.10 |
| 11. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL |
| El Contratista |

| FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Nº 08 TRAMO: ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA |
| --- |
| 1. LOCALIZACIÓN |
| Progresiva: desde el Km. 107+285 – 107+368. Derrumbe visto desde la parte alta. |
| Lado: Izquierdo de la vía |
| 2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL |
| La topografía de esta zona es de plana a inclinada, con una temperatura media anual que varía entre 18ºC y 24ºC y una precipitación pluvial total anual entre 2,000 y 3,000 mm. En esta zona se practica principalmente la agricultura, cultivándose especies como el maíz (Zea mays), plátanos (Musa sp.), yuca (Manihot sp.), entre otras especies adaptadas al medio. |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL |
| Zona inestable de deslizamiento de material, debido a procesos de erosión de origen hídrico en los taludes superior e inferior, problema que se agrava por deficiencias en el sistema de drenaje de la vía. |
| 4. CAUSA / ORIGEN |
| Cortes de talud inadecuados efectuados durante la construcción de la actual carretera y falta de drenaje longitudinal y transversal. |
| 5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES |
| Deslizamiento y derrumbes | x | Erosión, sedimentación de cauce |  | Botaderos laterales indiscriminados |  |
| Contaminación de aguas |  | Daños ecológicos y paisajísticos |  | Áreas degradadas |  |
| Accesos a poblados interrumpidos |  | Daños a las fuentes de agua de los poblados |  | Curva peligrosa |  |
| 6. MATRIZ DE IMPORTANCIA |
| INTENSIDAD | EXTENSIÓN | MOMENTO | PERSISTENCIA | REVERSIBILIDAD | IMPORTANCIA |
| Baja |  | Local |  | Largo Plazo |  | Fugaz |  | Corto Plazo |  | CRÍTICO |
| Media |  | Regional |  | Mediano Plazo |  | Temporal |  | Mediano Plazo |  |  |
| Alta |  | Extraregional |  | Inmediato |  | Permanente |  | Irreversible |  |  |
| SINERGIA | ACUMULACIÓN | EFECTO | PERIODICIDAD | RECUPERABILIDAD |  |
| Sin sinergismo |  | Simple |  | Indirecto |  | Discontinuo |  | Recuperable |  |  |
| Sinérgico |  | Acumulativo |  | Directo |  | Periódico |  | Mitigable |  |  |
| Muy sinérgico |  |  |  |  |  | Continuo |  | Irrecuperable |  |  |

| 7. CATEGORIA AMBIENTAL |
| --- |
| Ecología |  | Aspectos Estéticos |  |
| Contaminación Ambiental |  | Aspectos de Interés Humano | x |
| 8. CROQUIS DE SOLUCIÓN |
| ESQUEMA |
| 9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS |
| Se deberá extraer todo material de derrumbe, mejorar la subrasante, corte y perfilado del talud superior e inferior. Se recomienda construir un muro de contención en el talud inferior para estabilizarlo así como revegetar las superficies, colocando una capa de suelo orgánico y especies de flora típica de la zona. Las medidas propuestas forman parte de las obras de ingeniería proyectadas, por lo que sus costos ya están asumidos por el proyecto, exceptuando los trabajos de revegetación de talud. |
| 10. PRESUPUESTO |
| Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 0001 Revegetación del talud m2 180.00 3.47 624.60 0002 Total Costo Directo US$ 624.60 |
| 11. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL |
| El Contratista |

| FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Nº 09 TRAMO: ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA |
| --- |
| 1. LOCALIZACIÓN |
| Progresiva: desde el Km. 84+510 – 84+540 |
| Lado: Derecho de la carretera |
| 2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL |
| La topografía de esta zona es de plana a inclinada, con una temperatura media anual que varía entre 18ºC y 24ºC y una precipitación pluvial total anual entre 2,000 y 3,000 mm. En esta zona se practica principalmente la agricultura, cultivándose especies como el maíz (Zea mays), yuca (Manihot sp.), entre otras especies adaptadas al medio. |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL |
| Zona de derrumbe, desprendimiento de material granular en talud superior de la carretera, como consecuencia de la presencia de materiales deleznables en el talud y a los procesos de erosión de origen hídrico. |
| 4. CAUSA / ORIGEN |
| Cortes de talud inadecuados efectuados durante la construcción de la actual carretera. |
| 5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES |
| Deslizamiento y derrumbes | x | Erosión, sedimentación de cauce |  | Botaderos laterales indiscriminados |  |
| Contaminación de aguas |  | Daños ecológicos y paisajísticos |  | Áreas degradadas |  |
| Accesos a poblados interrumpidos |  | Daños a las fuentes de agua de los poblados |  | Curva peligrosa |  |
| 6. MATRIZ DE IMPORTANCIA |
| INTENSIDAD | EXTENSIÓN | MOMENTO | PERSISTENCIA | REVERSIBILIDAD | IMPORTANCIA |
| Baja |  | Local |  | Largo Plazo |  | Fugaz |  | Corto Plazo |  | CRÍTICO |
| Media |  | Regional |  | Mediano Plazo |  | Temporal |  | Mediano Plazo |  |  |
| Alta |  | Extraregional |  | Inmediato |  | Permanente |  | Irreversible |  |  |
| SINERGIA | ACUMULACIÓN | EFECTO | PERIODICIDAD | RECUPERABILIDAD |  |
| Sin sinergismo |  | Simple |  | Indirecto |  | Discontinuo |  | Recuperable |  |  |
| Sinérgico |  | Acumulativo |  | Directo |  | Periódico |  | Mitigable |  |  |
| Muy sinérgico |  |  |  |  |  | Continuo |  | Irrecuperable |  |  |

| 7. CATEGORIA AMBIENTAL |
| --- |
| Ecología |  | Aspectos Estéticos |  |
| Contaminación Ambiental |  | Aspectos de Interés Humano | x |
| 8. CROQUIS DE SOLUCIÓN |
| ESQUEMA |
| 9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS |
| Se deberá retirar todo material de derrumbe, efectuar el corte y perfilado del talud superior. Posteriormente se procederá a revegetar la superficie, colocando una capa de suelo orgánico y especies de flora típica de la zona. Las medidas propuestas forman parte de las obras de ingeniería proyectadas, por lo que sus costos ya están asumidos por el proyecto, exceptuando los trabajos de revegetación de talud. |
| 10. PRESUPUESTO |
| Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 0001 Revegetación del talud m2 150.00 3.47 520.50 0002 Total Costo Directo US$ 520.50 |
| 11. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL |
| El Contratista |

| FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Nº 10 TRAMO: ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA |
| --- |
| 1. LOCALIZACIÓN |
| Progresiva: desde el Km. 120+240 al 120+360 |
| Lado: Izquierdo de la carretera |
| 2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL |
| La topografía de esta zona es de plana a inclinada, con una temperatura media anual que varía entre 18ºC y 24ºC y una precipitación pluvial total anual entre 2,000 y 3,000 mm. En esta zona se practica principalmente la agricultura, cultivándose especies como el maíz (Zea mays), plátanos (Musa sp.), yuca (Manihot sp.), entre otras especies adaptadas al medio. |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL |
| Zona de derrumbe, desprendimiento de material granular en talud superior de la carretera, e inestabilidad del talud inferior como consecuencia de la presencia de materiales deleznables y a los procesos de erosión de origen hídrico por deficiencias en el sistema de drenaje de la vía. |
| 4. CAUSA / ORIGEN |
| Cortes de talud inadecuados efectuados durante la construcción de la actual carretera y falta de drenaje longitudinal y transversal. |
| 5. TIPOS DE PASIVOS AMBIENTALES |
| Deslizamiento y derrumbes | x | Erosión, sedimentación de cauce |  | Botaderos laterales indiscriminados |  |
| Contaminación de aguas |  | Daños ecológicos y paisajísticos |  | Áreas degradadas |  |
| Accesos a poblados interrumpidos |  | Daños a las fuentes de agua de los poblados |  | Curva peligrosa |  |
| 6. MATRIZ DE IMPORTANCIA |
| INTENSIDAD | EXTENSIÓN | MOMENTO | PERSISTENCIA | REVERSIBILIDAD | IMPORTANCIA |
| Baja |  | Local |  | Largo Plazo |  | Fugaz |  | Corto Plazo |  | CRÍTICO |
| Media |  | Regional |  | Mediano Plazo |  | Temporal |  | Mediano Plazo |  |  |
| Alta |  | Extraregional |  | Inmediato |  | Permanente |  | Irreversible |  |  |
| SINERGIA | ACUMULACIÓN | EFECTO | PERIODICIDAD | RECUPERABILIDAD |  |
| Sin sinergismo |  | Simple |  | Indirecto |  | Discontinuo |  | Recuperable |  |  |
| Sinérgico |  | Acumulativo |  | Directo |  | Periódico |  | Mitigable |  |  |
| Muy sinérgico |  |  |  |  |  | Continuo |  | Irrecuperable |  |  |

| 7. CATEGORIA AMBIENTAL |
| --- |
| Ecología |  | Aspectos Estéticos |  |
| Contaminación Ambiental |  | Aspectos de Interés Humano | x |
| 8. CROQUIS DE SOLUCIÓN |
| ESQUEMA |
| 9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECTIVAS |
| Eliminar material de derrumbe, rellenar subrasante con material de préstamo y efectuar el corte y perfilado de taludes superior e inferior. Asimismo, se recomienda construir un muro de contención en el talud inferior, revegetar su superficie e implementar un eficiente sistema de drenaje transversal y longitudinal. Las medidas propuestas forman parte de las obras de ingeniería proyectadas, por lo que sus costos ya están asumidos por el proyecto, exceptuando los trabajos de revegetación de talud. |
| 10. PRESUPUESTO |
| Ítem Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total 0001 Revegetación del talud m2 200.00 3.47 694.00 0002 Total Costo Directo US$ 694.00 |
| 11. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL |
| El Contratista |

# Text boxes

Zona de derrumbe

A Quillabamba

A Alfamayo

A Chaullay

ZONA DE DERRUMBE

A Alfamayo

Suelo Inestable

A Quillabamba

A Chaullay

Angulo de reposo

A Quillabamba

A Chaullay

A Alfamayo

Zona de derrumbe

A Chaullay

Zona de desprendimiento de materiales

A Chaullay

Plataforma inestable

A Quillabamba

A Chaullay

Talud Inestable

A Alfamayo

A Chaullay

Derrumbe hacia debajo de la  vía

Zona de derrumbe

A Quillabamba

A Chaullay

IM 58

IM 57

IM 52

IM 55

IM 57

IM 52

IM 44

IM 58

IM 40 40

IM 55